## Задание

### На выполнение работ по демонтажу и устройству ограждения территории школы №5 по адресу г. Реутов, ул. Котовского,13

## Демонтаж металлических оград – 354,47м

Установка металлических оград – 367м

Забор изготавливается из металлического квадратного профиля.

Высота забора 1.80м, имеет 2-е распашных ворот шириной 3м, четыре калитки.

Длина секций забора не должна превышать 2,5м.

Столбы металлические.

Окраска металлических оград кузбасским лаком за 2 раза – 672м2

Металл, из которого изготавливается забор, должен быть сертифицирован.

Монтаж и демонтаж ограждения производится практически одновременно, то есть территория школы не должна быть открытой на длительный период времени.

Все материалы, а так же погрузочные, разгрузочные работы, вызов мусора выполняется подрядчиком.

Сроки работ – июль, август 2006 года.

Условия оплаты – аванс 30%, расчет по форме КС-2 и КС-3

Максимальная цена контракта – 1 700 000 руб.