## Задание

На выполнение работ по демонтажу старого и устройства нового ограждения территории школы №6 по адресу г. Реутов, пр. Юбилейный,15.

Демонтаж ж/б оград из панелей- 240м

Устройство ограждений из стали- 240м

Забор изготавливается из металлического квадратного профиля.

Высота забора 1.80м, имеет одни распашные ворота шириной 3м, одну калитку.

Длина секций забора не должна превышать 2,5м.

Столбы металлические.

Металл, из которого изготавливается забор, должен быть сертифицирован.

Монтаж и демонтаж ограждения производится практически одновременно, то есть территория школы не должна быть открытой на длительный период времени.

Все материалы, а так же погрузочные, разгрузочные работы, вывоз мусора выполняется подрядчиком.

Сроки работ- июль, август 2006года.

Условия оплаты- аванс 30%, расчет по форме КС-2 и КС-3.

Максимальная цена контракта 500 тыс. руб.